## Slide 1: Glava 2 - Akustika
Građevinska fizika
IV semestar
dr Jugoslav Karamarković
dr Snežana Đorić Veljković

## Slide 2: Intenzitet zvuka
Intenzitet složenog zvučnog talasa
Granice intenziteta zvuka
Prag čujnosti
Granica bola

## Slide 3: Nivo zvuka
Veliki opseg intenziteta zvuka u oblasti čujnosti je nepodesan.
Nova veličina: nivo zvuka L
Čujni opseg: -10 do 130 dB

## Slide 4: Nivo zvuka
Čujno područje i područje govora i muzike

## Slide 5: Subjektivna jačina zvuka
Prag čujnosti i granica bola zavise od frekvencije → nivo zvuka ne može biti prava mera za subjektivni osečaj jačine
Nova fizička veličina: fon
Za učestanost 1000 Hz:
nivo zvuka [db] = subjektivna jačina [fon]
Veza se određuje eksperimentalno

## Slide 6: Subjektivna jačina zvuka
Izofonske linije po Flečeru i Mansonu

## Slide 7: Subjektivna jačina zvuka
Prosečne subjektivne jačine pojedinih vrsta buke

## Slide 8: Akustika prostorija
Trajanje sloga: 0.1 s
Brzina zvuka u vazduhu: c ≈ 340 m/s
Rastojanje prepreke < ≈17 m → jek
Rastojanje prepreke > ≈17 m → odjek

## Slide 9: Akustika prostorija
Zatvorena prostorija sa krutim zidovima
Paralelopiped dimenzija: lx, ly, lz
Zvučni talas se može opisati jednačinom:
Sledi:

## Slide 10: Akustika prostorija
Uslov za stojeći talas: brzine oscilovanja čestica na zidovima moraju biti nula
Koristeći: c = λν = 2πν/k, dobija se:

## Slide 11: Apsorpcija zvuka
Različiti materijali različito upijaju zvučne talase
Koeficijent apsorpcije:
Pa: snaga zvučnog talasa koja se apsorbuje
Pu: ukupna snaga zvučnog talasa koja pada na površinu

## Slide 12
α [%] za različite materijale

## Slide 13: Reverberacija
Pojava da se zvuk u prostoriji, zbog postojanja višestrukih refleksija, održava i nakon prestanka rada zvučnog izvora
Vreme reverberacije
Promena nivoa zvuka pri uključivanju i isključivanju izvora

## Slide 14: Reverberacija
Vreme reverberacije: Sabinov obrazac
τ – vreme reverberacije u sekundama
V – zapremina prostorije u m3
A – apsorpciona površina prostorije u m2

## Slide 15: Reverberacija
Gluva soba: prostorija sa veoma malim vremenom reverberacije
Optimalno vreme reverberacije

## Slide 16: Apsorberi zvuka
Dele se u tri grupe:
Porozni materijali: visoke frekvencije
Akustički rezonatori: srednje frekvencije
Mehanični rezonatori: niske frekvencije

## Slide 17: Apsorberi zvuka
Porozni materijali
Kruta masa prožeta kanalićima
Tekstilne materije, staklena i mineralna vuna, heraklit ploče, fazer ploče
Zvuk prodire duboko u pore gde se pretvara u toplotu

## Slide 18: Apsorberi zvuka
Akustički rezonatori
Komore krutih zidova sa uskim otvorima
Ispunjava se tekstilnim materijalom (staklena vuna, vata)
Preko ulaza u otvor se lepi tanka tkanina

## Slide 19: Apsorberi zvuka
Mehanički rezonatori
Tanke ploče iza kojih se nalaze vazdušne komore
Ploče vibriraju pod dejstvom sile zvučnog pritiska
Zvučna energija se pretvara najpre u mehaničku, a zatim u toplotnu

## Slide 20: Buka
Akustična svojstva prostorije, zaštita
Štetno dejstvo buke
Zaštitna sredstva

## Slide 21: Izvori buke
Mašine i aparati svih vrsta
Šumovi od strujanja (vazduh, voda)
Udarni šumovi
Šumovi klokotanja, lupanja, kotrljanja

## Slide 22: Tri načina borbe protiv buke:
Suzbijanje buke na izvoru (najefikasniji)
Udaljavanje od izvora buke (lokacija)
Akustička izolacija prostorija
Akustička (zvučna) izolovanost – D:
D = L1 – L2 [dB]

## Slide 23: Karakteristike buke
Najvažnija karakteristika: jačina
Jačina: nivo buke ili snaga izvora
Spektar buke
Nepovoljnije su više učestanosti)
Trajanje buke
Ekvivalentni nivo buke:

## Slide 24
Spektri buke u tkačnici i prometnoj ulici

## Slide 25: Prihvatljivi nivoi buke
Granične linije buke (N – linije)
Jednake podnošljivosti zvuka
Podnošljivi nivoi buke u različitim objektima

## Slide 26
Normirane linije buke

## Slide 27
Uticaj različitih nivoa buke izraženih kao normalizovana ili izmerena buka na čovekove aktivnosti

## Slide 28: Izolaciona moć materijala
Koeficijent transmisije (prenošenja):
Izolaciona moć:
Za pregradni zid:
Teorijska frekventna zavisnost izolacione moći

## Slide 29: Fleksioni talasi
Uzrok netačnosti određivanja izolacione moći pregrade
Transverzalni talasi
Prostiranje se vrši u ravni pregrade

## Slide 30: Efekat koincidencije
Sopstveni fleksioni talasi u pregradi koincidiraju po mestu i vremenu sa akustičnim oscilacijama zvučnog polja
Nastupa rezonanca
Akustička energija se prenosi bez gubitaka
Vrednosti graničnih učestanosti koincidencije za debljinu pregrade 1 cm

## Slide 31: Efekat koincidencije
f > 200 Hz → elastične konstrukcije
f < 200 Hz → krute konstrukcije
Smanjanje izolacione moći
Izolaciona moć jednostruke pregrade u zavisnosti od učestanosti

## Slide 32: Akustička izolovanost prostorije
Poznat je nivo buke koja u posmatranu prostoriju dolazi iz susedne prostorije, kao i nivo koji se može tolerisati
Izraz za akustičku izolovanost:
Putevi prenošenja zvuka iz prostorije 1 u prostoriju 2

## Slide 33: Ultrazvuk
Mehanički talasi
Učestanost > 20000 Hz
Ne mogu se detektovati čulom sluha
Uređaji za proizvodnju: sonde (piezoelektrične, magnetostrikcione)

## Slide 34: Primena ultrazvuka
Pravolinijsko prostiranje, slaba apsorpcija, mala difrakcija
Medicina: dijagnostika i terapija
Geologija i arheologija: slojevi zemljišta
Okeanografija: sonari
Ultrazvučna defektoskopija (nalaženje grešaka u proizvodima)

## Slide 35: Primena ultrazvuka
Hemija i metalurgija: obrada i zavarivanje metala, homogenizovanje smeša, katalizator – ubrzavanje starenja vina
Biologija: praćenje i pronalaženje jata riba, ekstrahovanje aroma iz biljaka, sterilizacija, zaštita od glodara i insekata

## Slide 36: Štetna dejstva ultrazvuka
Realne opasnosti nema
Generisanje toplote u tkivima
Zamor CNS-a
Usporeni rad neuromišićne sinapse