## Slide 1: MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA - I deo -
5

## Slide 2
Mehanizovano održavanje , u odnosu na ručno pruža veću operacionu pouzdanost, bolji kvalitet i veću produktivnost.
Razvoj mašina za tekuće održavanje se ogleda u tome da mašine postanu multifunkcionalne. To znači da jedna mašina može da obavlja više operacija u ptocesu održavanja. Ide se na to da se obezbedi zatvor pruge kako bi učinak bio što veći, a ujedno se završi i više procesa jednim zatvorom saobraćaja.

## Slide 3: Mehanizovano održavanje gornjeg stroja pruga obuhvata:
Podbijanje i podizanje koloseka,
Planiranje tucanika i formiranje zastorne prizme,
Stabilizacija zastora,
Čišćenje zastora,
Brušenje šina,
Zavarivanje šina,
Uništavanje vegetacije,
Čišćenje snega ...

## Slide 4: 1- PODBIJANJE I PODIZANJE KOLOSEKA SA REGULISANJEM SMERA I NIVELETE
Mašine podbijačice podižu kolosek na nivo određen mernim sistemom. Vrši se regulacija u pogledu nivelete i smera.
Razlikujemo sinhrono i asinhrono podbijanje. Rad podbijača je zasnovan na otporu koji zastor pruža prilikom njihovog rada. Kod sinhronog, rad svih podbijača prestaje ako samo jedan regustruje otpor zastora dovoljan za prekid rada. Kod asinhronih to nije slučaj. Podbijači rade nezavisno sve do momenta dok svaki od njih ne registruje potrebni otpor zastora i tada se prelazi na drugo polje za podbijanje.

## Slide 5: 1- PODBIJANJE I PODIZANJE KOLOSEKA SA REGULISANJEM SMERA I NIVELETE
Podbijačice se razlikuju prema mestu rada kao:
Podbijačice za kolosek na otvorenom
Podbijačice za skretnice,
Kombinovane podbijačice (na otvorenom i na mestu skretnica)

## Slide 6: 1- PODBIJANJE I PODIZANJE KOLOSEKA SA REGULISANJEM SMERA I NIVELETE
Pre podbijanja , a u zavisnosti od stanja gornjeg stroja, trebalo bi izvršiti:
Pritezanje pričvršćenja i zamenu čepova,
Popravku širine koloseka,
Izradu šinskih spojeva,
Ugraditi dodatne sigurnosne kape,
Ukloniti manje nedostatke na pragovina, zastoru i donjem stroju,
Ukloniti signalne uređaje koji bi mogli da ometaju podbijanje,
Skinuti pričvršćenje na sigurnosnim kapama.

## Slide 7: 1- PODBIJANJE I PODIZANJE KOLOSEKA SA REGULISANJEM SMERA I NIVELETE
Treba obratiti pažnju na sledeće stvari:
Dubina uranjanja podbijača da bude 20mm ispod donje ivice praga i gornje ivice podbijača,
Uređenje smera je dozvoljeno samo uz istovremeno podbijanje i podizanje koloseka,
Održavanje pritiska podbijanja,
Planiranje poprečnog preseka zastora,
Konrola rastojanja koloseka,
Kontrola visinskog položaja naspramnih šina,
Kontrola vitoperenja.

## Slide 8: 1- PODBIJANJE I PODIZANJE KOLOSEKA SA REGULISANJEM SMERA I NIVELETE
Princip kod podbijanja je lepo prikazan na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=6gIv_o0LR4k
Neke od mašina podbijačica:
https://www.youtube.com/watch?v=SBqWwMsvYkI

## Slide 9: 2- STABILIZACIJA ZASTORA
Stabilizatori se najčešće koriste nakon podbijanja koloseka ili izgradnje novog koloseka, kako bi se ubrzao proces sleganja. Zbijanjem zrna zastora sleganjem, povećava se bočna stabilnost koloseka. Stabilizacija koloseka se može postići i ravnomerno opterećivanjem koloseka saobraćajnim opterećenjem, ali to je dug proces ako želimo na tom delu pruge da razvijemo projektovanu brzinu.

## Slide 10: 2- STABILIZACIJA ZASTORA
Stabilizacija zastora se može vršiti :
1- Na novim prugama,
2- Posle obnove pruge,
3- U okviru tekućeg održavanja.
Princip dinamičkog stabilizatora se ogleda u tome da se preko šina, koje su prihvaćene odgovarajućim valjcima, unesu horizontalne vibracije. Vibracije su u opsegu frekfencije od 0-45 Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=oWUmx0sp-q0

## Slide 11: 2.1.- Stabilizacija zastora na novim prugama
Dva prolaza stabilizatora brzinom od 1000m/h u prvom prolazu i od 1200-1500m/h u drugom.
Sleganje u prvom i drugom prolazu iznosi 15mm i 7mm respektivno.
Kod mostova i tunela sa betonskim podnožnim svodom vertikalno opterećenje se smanjuje za oko 50% na 20-40m od objekta i duž objekta.
Oblast skretnica zahteva posebne principe zbijanja.

## Slide 12: 2.2. Stabilizacija zastora posle obnove pruge
Veća stabilnost nego kod novoprojektovane pruge.
Sa jednim prolazom stabilizatora i saobraćanim opterećenjem uočava se povećana bočna stabilnost.
Opterećenje saobraćajnim opterećenjem ima smisla do 100000 bruto tona, jer se nakon toga otpor pomeranju u poprečnom pravcu neznatno poveća.

## Slide 13: 2.3. Stabilizacija zastora u oviru tekućeg održavanja
Skoro u potpunosti uspostavljeno stanje zbijenosti nakon prolaska dinamičkog stabilizatora.
Brzina kretanja stabilizatora u toku redovnog održavanja može damiznosi 1500m/h.

## Slide 14: OBRATITI PAŽNJU I NA SLEDEĆE STVARI:
Dinamički stabilizator se može primeniti u novoizgrađenim tunelima i mostovima,
Ne treba da počinje niti da prestaje sa radom, pre nego što se po koloseku proveze kritičnom frekfencijom od 10-24 Hz
Dinamički stabilizator ne treba da otpočne ili završi sa radom u okolini objekata.

## Slide 15: 3- ČIŠĆENJE I PLANIRANJE ZASTORA
Odvajanje tucanika od nečistoća (usitnjeni tucaniik, prašina, organske materije, ugalj, ruda, nafta...)
Obično se radi uz obnovu a u izuzetnim slučajevima i samo taj proces na period od 20 godina.
U slučaju samo rešetanja (čišćenja zastora), šine se iseku na 120m pa se nakon čišćenja i podbijanja ponovo zavaruju.

## Slide 16: 3- ČIŠĆENJE I PLANIRANJE ZASTORA
RM-80 – kreće se po koloseku dok radi
- odrediti debljinu zastora i njegov sastav, tj.stepen zaprljanosti,
- obaviti pripremne radove: nivelacioni položaj, sečenje šina i priprema šliceva.
Primer procesa rada ove mašine pogledajte na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=nSR6fZs9BP8
Čišćenje na mestu skretnice
https://www.youtube.com/watch?v=nSR6fZs9BP8

## Slide 17
Osim rešetanja zastorne prizme, ukoliko nije moguće prljavštinu izdvojenu iz zastora prosto izbaciti na površinu pored pruge, treba isplanirati njeno odlaganje. Takođe, zastorna prizma koja se vraća u kolosek treba da se isplanira tako da odgovara propisanoj širini i obliku zastorne kape.
Evo još nekih mašina:
https://www.youtube.com/watch?v=5oiTgmPwrMw
https://www.youtube.com/watch?v=5tTOk9QuFt8