## Slide 1: MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA - II deo -
6

## Slide 2: 4. BRUŠENJE ŠINA
Otklanjamo sledeće nedostatke:
Naboranost na voznoj površini šinske glave,
Otkidanje delova,
Abanje usled proklizavanja točkova,
Ljuspanje,
Šinski varovi...

## Slide 3: 4. BRUŠENJE ŠINA
Postoje dva principa brušenja:
Brusne ploče koje rotiraju- bruse vozne površine i vozne ivice.
Speno RR32
https://www.youtube.com/watch?v=f2quMXvTP2s
Brusne ploče osciluju podužno – kretanjem napred – nazad bruse površinu šine sve dok se nabori ne odstrane.

## Slide 4: 4. BRUŠENJE ŠINA
Nije potreban zatvor pruge za rad mašine za brušenje šina,
Najčešće se iznajmljuju pa se radi maksimalnog iskorišćenja iznajmljivanja ponekad organizuje zatvor pruge i (ili) praktikuje i noćni rad.
Brušenje šina treba sprovoditi kao redovnu meru kod održavanja šina.

## Slide 5: 5. ZAVARIVANJE ŠINA
Zavarivanje šina ima sve veću primenu zbog česte upotrebe dugih trakova šina.
Postoje mašine koje omogućuju zavarivanje kao u radioničkim uslovima
Savremene verzije ovih mašina u svom sastavu imaju i šinski tenzor kojim se šine postavljaju na potrebnom razmaku kod zavarivanja.

## Slide 6: 5. ZAVARIVANJE ŠINA
Pogledajmo varijante Plasser-ove mašine za zavarivanje:
Plasser APT500 A
https://www.youtube.com/watch?v=ygh6DBrSeOQ
Plasser APT600S
https://www.youtube.com/watch?v=cW3ZhrQ_J0s
Plasser APT1500R
https://www.youtube.com/watch?v=YnYjDxmImTw

## Slide 7: 6. UNIŠTAVANJE VEGETACIJE
Uništavanje vegetacije:
Hemikalijama i
Vodenom parom (ekološki znatno podobnije)
Suzbijanje vegetacije se vrši zbog:
Bezbednosti,
Tehničko-ekonomskih razloga,
Zaštite na radu.

## Slide 8: 7. ČIŠĆENJE SNEGA
Pri normalnom padanju snega bez nanosa vetra, sneg treba ukloniti redovnim održavanjem u takvim uslovima, kako ne bi došlo do zaleđivanja.
Kod skretnica postoji veliki rizik po bezbednost saobraćaja, pa se ugrađuju grejači koji sprečavaju gomilanje snega na skretničkim delovima.
Putni prelazi spadaju takođe u rizična mesta jer se tu sneg u žljebovima dodatno zbija pri prolazu vozila.

## Slide 9: 7. ČIŠĆENJE SNEGA
Mašine za čišćenje snega možemo podeliti u dve grupe:
Mašine sa običnim plugom
https://www.youtube.com/watch?v=NaqRgDN1SxM
Rotacione mašine za uklanjanje snega.
https://www.youtube.com/watch?v=RjBQ3MaBYiU
https://www.youtube.com/watch?v=SuX4G3znpDE

## Slide 10: PITANJA I ZADACI
Koji procesi održavanja postoje u okviru mehanizovanog održavanja gornjeg stroja?
Objasniti pojmove sinhrono i asinhrono podbijanje.
Šta predstavlja stabilizacija koloseka? U kojim sve slučajevima vršimo stabilizaciju koloseka?
Objasniti proces čišćenja zastora.
Kako teče proces zavarivanja šina na terenu uz pomoć mašina predviđenih za taj postupak održavanja.
Koje su metode za suzbijanje vegetacije?
Navesti dva osnovna tipa mašina za čišćenje snega i njihove osnovne karakteristike.