## Slide 1: ODRŽAVANJE SKRETNICA
7

## Slide 2: MATIČNI LIST SKRETNICE
Nalaze se svi podaci o skretnici,
Upisuju se svi podaci o izvršenim radovima,
Zapisuju se merenja skretnica sa rezultatima
O otkrivenim nedostacima se piše zaključak o merama koje treba preduzeti i u kom roku.

## Slide 3
Inspekcija se vrši jednom godišnje. Kod pruga za velike brzine (>160km/h) dva puta godišnje.
Skretnica se smatra ispravnom ako su sve značajne mere u granicama dozvoljenih odstupanja.
Troškovi održavanja skretnice su trostruko veći nego kod koloseka.
Prosečni vek trajanja je od 18-25 godina.

## Slide 4: KONTROLIŠE SE
Geometrijsko stanje koloseka i niveleta- meri se instrumentima ili pomoću mernih kola,
Položaj i stanje pragova,
Priljubljenost jezičaka i naleganje na klizne površine- od izuzetne važnosti za bezbednu vožnju. jezičak i naležna šina se zamenjuju novim ili regenerisanim delovima kao i vrh srca sa krilnim šinama.
Rad menjalice,

## Slide 5
Habanje i defekti pojedinih delova skretnice- za habanje postoje šabloni. Defekti se ispituju ultrazvučno. Donosi se odluka o zameni novim ili regenerisanim delovima.
Položaj i žljeb kod šina vođica,
Pritegnutost veza,
Kvalitet varova,
Ispravnost s-s uređaja.
Podužno pomeranje- ugrađivanje dodatnih spava.

## Slide 6
Pravilnik 314 – sadrži granične vrednosti odstupanja od propisanog stanja