## Slide 1: REGENERACIJA MATERIJALA GORNJEG STROJA
8

## Slide 2: Regeneracja materijala gornjeg stroja obuhvata:
Regeneraciju šina
Regeneraciju skretnica
Regeneraciju kolosečnog pribora
Regeneraciju drvenih pragova
Regeneraciju tucanika

## Slide 3
Elementi gornjeg stroja se mogu nakon uklanjanja iz koloseka sortirati u elemente koji se mogu bez popravki ugraditi u prugu nižeg reda, uz regeneraciju osposobiti za upotrebu u pruge niže klase ili potpuno odstraniti bez mogućnosti za regeneraciju (valjaonica).
Za regeneraciju elemenata gornjeg stroja postoje radionice, specijalizovane za regeneraciju određenog elementa gornjeg stroja.

## Slide 4: 1. REGENERACIJA ŠINA
Uz blagovremeno održavanje šina i njihovu regeneraciju moguće je šinu ugrađivati u prugu istog ranga. Regeneracija šina čini 30% investicionih troškova nove pruge, tako da se regeneracija očigledno isplati.
Zahvaljujući postupku regeneracije šina, šine iz pruga I reda se ugrađuju bez problema u pruge II reda, a nakon iskorišćenja u sporedne pruge.

## Slide 5: 1. REGENERACIJA ŠINA
U radionicama za regeneraciju šina obavaljaju se sledeće operacije:
Istovar, razvrstavanje i sortiranje šina,
Čišćenje glave šina od rđe,
Ultrazvučno ispitivanje šina,
Ispravljanje šina,
Sečenje krajeva šina i delova sa defektima,
Reprofilisanje glave šine,
Rasvrstavanje šina po visini radi zavarivanja,
Skladištenje šina ili momentalno odvoženje na zavarivanje.

## Slide 6: 1. REGENERACIJA ŠINA
U sklopu radionica za regeneraciju može da se vrši i zavarivanje, ali to može biti i zaseban pogon. Zavaruju se nove i reprofilisane šine u odseke koje je moguće transportovati. U radionicama se koristi elektrootporni postupak zavarivanja. Na terenu se te šine zavaruju u DTŠ aluminotermijskim postupkom zavarivanja.
Šine se dopremaju u radionicu za varenje i razvrstavaju . Krajevi se očiste i šine zavaruju, a var se brusi. Vrši se ispravljanje šina u toplom i hladnom stanju i na kraju var fino brusi. Tako zavarene šine se utovaruju na plato-vagone i transportuju.

## Slide 8: 2. REGENERACIJA SKRETNICA
Obavlja se uglavnom u sklopu radionica za regeneraciju šina,
Rastavljaju se stare skretnice
Odvajaju se dobri od loših delova, a dobri se regenerišu,
Regenerisane skretnice se ne ugrađuju u glavne prolazne koloseke glavnih pruga,
Regenerisana skretnica se tretira kao nova.

## Slide 9: 3. REGENERACIJA KOLOSEČNOG PRIBORA
Cena regenerisanog tirfona je 25% od cene novog.
Tirfoni se mogu svrstati u one koji se:
Mogu koristiti na prugama I reda (isti oblik i dimenzije nakon regeneracije),
Mogu koristiti na prugama II reda (promenjene dimenzije nakon regeneracije),
Mogu regenerisati i koristiti na prugama II reda i na sporednim prugama ( promenjene dimenzije nakon regeneracije),
Ne mogu regenerisati (na pretapanje).

## Slide 10: 4. REGENERACIJA DRVENIH PAGOVA
Korišćene pragove možemo klasifikovati na:
Pragove starosti 5-10 godina koji se mogu bez regeneracije ugrađivati u glavne pruge.
Pragove koje je moguće osposobiti za ponovnu ugradnju ( pruge II reda, sporedne pruge i stanični koloseci ).
Pragove koje nije moguće regenerisati.

## Slide 11: 4. REGENERACIJA DRVENIH PAGOVA
POSTUPAK REGENERACIJE
Panje pragova mlazom vode,
Čišćenje rupa za tirfone i bušenje novih do zdravog drveta,
Utezanje pragova i okivanje čeličnom trakom,
Začepljivanje starih rupa čepovima
Rendisanje naležne površi za podložne pločice,
Bušenje novih rupa za tirfone,
Terisanje
Osim drvenih , moguće je regenerisati i čelične pragove. Betonske ne.

## Slide 12: 5. REGENERACIJA TUCANIČNOG ZASTORA
Uz dobro održavanje i upotrebu materijala eruptivnog porekla vek trajanja i do 50g.
Moguće je i recikliranje tucanika